## Slide 1
硕士学位论文答辩
激光焊接OCT图像重建与语义分割方法研究
Research on OCT Image Reconstruction and Semantic Segmentation for Laser Welding
谢智捷 | 导师：万明明 | 深圳大学 | 2026
1351k
A-line/s CUDA 重建速率
0.911
改进模型 mIoU
-53.3%
相对 TransUNet 显存占用
这项工作围绕一条链路展开：先把 OCT 图像实时重建出来，再把匙孔区域稳定分出来。
01

## Slide 2
PART 01
研究背景与技术路线
从焊接 OCT 采集出发，先把问题、数据和整体链路讲清楚。
01
↓

## Slide 3
01 PROBLEM
熔深要在线测，关键是两件事：重建要跟上采集，分割要扛得住噪声。
原始 OCT
匙孔标注
重建瓶颈
8 步后处理较长，CPU 串行难匹配 82 kHz A 扫。
图像瓶颈
散斑强、边界弱，匙孔区域不容易稳定提取。
控制需求
闭环控制需要毫秒级反馈，分割误差会传到熔深估计。
后面的汇报按两条线展开：CUDA 重建和匙孔分割。
02

## Slide 4
02A OCT ACQUISITION
OCT 采集这部分，可以拆成光源、干涉、探测和焊接匙孔四个环节。
02A
×
宽带光源
Light source
分束器
Beamsplitter
传感器
Sensor
参考镜
Reference mirror
激光器
Laser
焊接头
Welding head
样品 / 匙孔
Sample / keyhole
采集核心
参考光和样品反射光重新合束后形成干涉，传感器记录光谱信号。
焊接场景
OCT 测量光进入匙孔，反射信息提供熔深在线测量依据。
答辩讲法
这张图主要说明一点：OCT 看的是深度结构，不只是表面图像。
↓

## Slide 5
02 ROUTE
整条路线从采集开始，到重建、标注、分割，最后回到熔深估计。
原始干涉谱
SD-OCT 采集
N=2048 采样点
CUDA 重建
8 步后处理
PCR K 线性化
OCT 深度图
GPU 端输出
灰度 B 扫
数据集标注
912 训练
228 测试
TR + SAE 分割
全局连续性
边界精度
熔深估计
匙孔掩膜
在线质量评价
贡献一：重建实时化
CUDA 流水线 + PCR 并行求解 + 统一内存优化。
贡献二：分割鲁棒化
编码端 TR 建结构，解码端 SAE 强边界。
03

## Slide 6
03A DATA FLOW
从 OCT 采集到匙孔掩膜，中间要经过光谱数据、重建图像和语义分割三步。
03A
OCT 采集
光谱仪获取
原始干涉谱
原始矩阵
M × N
N = 2048
CUDA 后处理
光谱整形 / 背景扣除
K 线性化 / FFT
B 扫深度图
幅值提取
灰度映射
TR + SAE
结构连续性
边界精度
匙孔掩膜
熔深估计
质量反馈
重建链路解决实时性
8 个后处理步骤全部迁移到 GPU；M=1000 时 0.74 ms / 帧，1351k A-line/s。
分割链路解决稳定性
TR 建立全局连续性，SAE 提升边界定位；最终 mIoU = 0.911。

## Slide 7
03 DATASET
数据集只围绕一个任务建：在 OCT 图像里逐像素标出匙孔区域。
912
训练图像
228
测试图像
512×512
模型输入尺寸
BCE + Dice
混合损失缓解类别不平衡
输入：重建后的 OCT 图像
输出：匙孔区域二值掩膜
评价指标覆盖区域重叠、类别准确率、Dice 与边界距离，避免只用单一精度指标评价弱边界分割。
04

## Slide 8
PART 02
OCT 图像实时重建
围绕 SD-OCT 后处理，把 K 线性化、FFT 和数据搬运放到 GPU 端解决。
02
CPU
kernel
GPU

## Slide 9
04 CUDA PIPELINE
SD-OCT 后处理有 8 步，其中 K 线性化和 FFT 最容易拖慢在线链路。
计算密集
K 线性化要求每条 A 扫求解 2048 阶三对角方程组。
数据驻留
单次输入、全程设备端、单次输出，减少 PCIe 往返。
存储层次
常量内存存节点，共享内存做 PCR，只读缓存读信号。
这里关注的不是某一个 kernel，而是整条重建链路的等待和搬运开销。
05

## Slide 10
05A CUDA PIPELINE
这页重点讲三件事：数据留在 GPU，kernel 串起来跑，PCR 改掉串行求解。
05A
Host 端
采集卡输入
统一内存指针
GPU 端后处理流水线
类型转换
光谱整形
背景扣除
PCR K线性化
色差补偿
cuFFT
幅值映射
输出
OCT 深度图
B 扫帧
统一内存
消除显式 H2D / D2H 拷贝，小 B 扫粒度下收益更明显。
共享内存
PCR 核函数在 block 内维护三对角系数和二阶导数。
常量/只读缓存
插值节点广播读取，信号值走只读缓存路径。
事件同步
替代全局同步。
block 内 256 线程并行参与 PCR
11 层迭代
0.74 ms / 帧
1351k A-line/s

## Slide 11
05B GPU/CUDA
GPU/CUDA 计算框架：CPU 管流程，GPU 批量执行 kernel。
05B
Host / CPU
控制流 + 数据准备
从采集卡拿到原始干涉谱
分配显存或统一内存
按顺序发起 kernel 调用
kernel<<<grid, block>>>(...)
launch / sync
H2D / D2H
Device / GPU
Grid 由多个 Block 组成，Block 里再展开线程。
Grid
Block 0
Block 1
Block 2
Block 3
执行单位
Thread 处理局部数据
Warp = 32 threads
SM 调度多个 warp
和本文 OCT 重建的关系
A-scan、k 值插值点、FFT 批处理都能映射到并行线程。
PCR 用 block 内共享内存保存三对角系数，避免每轮都访问全局内存。
存储层次
Register
线程私有，最快
Shared
block 内共享，PCR 重点使用
Constant / RO
节点和信号读取更适合缓存
Global
容量大，但访存最慢

## Slide 12
05 PCR
K 线性化原来卡在三对角求解，PCR 把它拆成 11 层并行迭代。
Thomas：1 个线程串行求解，其余线程等待
PCR：256 线程参与，log2(2048)=11 层迭代
11
并行迭代层数
1.2e-5
PCR vs MATLAB spline RMSE
255/256
原串行实现中的线程空等被消除
方法
最大绝对误差
RMSE
PCR vs MATLAB
3.8e-5
1.2e-5
Thomas vs MATLAB
2.1e-5
8.7e-6
Linear vs MATLAB
4.6e-2
1.8e-2
06

## Slide 13
06 SPEED
M=1000 时，CUDA 重建速率已经高于 82 kHz 的采集需求。
折合 A-line/s（k）
CPU MATLAB
11.6k
CPU C++
19k
RTX 4090D CUDA
1351k
82 kHz 采集速率
0.74 ms
单帧耗时 M=1000, N=2048
117×
相对 MATLAB 加速
71×
相对 C++ 加速
这说明吞吐量已经够用，真正要继续压的是小批量延迟和闭环同步。
07

## Slide 14
07 SMALL B-SCAN
B 扫越小，固定拷贝和同步越显眼，统一内存的收益也越明显。
B 扫粒度 M
传统方案 us
统一内存 us
加速比
1000
742
685
1.08
500
498
421
1.18
200
356
268
1.33
100
312
203
1.54
50
289
178
1.62
1000
742 us
685 us
500
498 us
421 us
200
356 us
268 us
100
312 us
203 us
50
289 us
178 us
传统方案
统一内存
M=50 时延迟从 289 us 降至 178 us，适合闭环控制中低延迟、小批量的处理模式。
08

## Slide 15
PART 03
TR-SAE 语义分割方法
编码端补全局结构，解码端修边界细节，目标是稳定提取匙孔区域。
03
TR
SAE

## Slide 16
08 SEGMENTATION
TR 和 SAE 的分工，来自 OCT 图像本身的几个难点。
OCT 图像特点
分割影响
对应方案
散斑噪声强
局部特征不稳定，边界响应容易被颗粒纹理扰动
TR 区域级路由平均 Q/K；SAE 一维池化抑制随机颗粒
目标细长
匙孔纵向跨度大，卷积局部感受野易导致断裂
TR 建立长距离依赖，保持整体连续性
边界模糊
低对比弱边界使上采样后轮廓不精确
SAE 坐标注意力编码水平/垂直位置
类别不平衡
背景占比高，前景学习不足
BCE + Dice 混合损失
所以这里不是单纯换一个分割网络，而是把噪声、形态和边界问题放进结构设计。
09

## Slide 17
09 ARCHITECTURE
对 DeepLabV3+ 的改动主要在两处：编码端补全局结构，解码端修边界细节。
TR 模块
位于 ASPP 输出之后，用双层路由注意力建立长程依赖。
SAE 模块
位于解码器融合特征后，用坐标与通道注意力增强边界。
混合损失
BCE 提供像素梯度，Dice 直接优化区域重叠。
这样分工比较清楚：TR 看整体是否连贯，SAE 看边界是否落准。
10

## Slide 18
10A MODEL FLOW
TR 和 SAE 分别放在网络里最需要它们的位置。
10A
输入 OCT
512×512
ResNet18
编码特征
ASPP
5 分支拼接
C=2560
TR
全局结构
1×1 bottleneck
C=512
上采样 +
浅层 C=48
concat
C=560
编码端：先把弱纹理里的长程结构找出来
解码端：再把上采样后的边界收紧
TR 放在 ASPP 之后
此时语义最强，适合做区域级关系建模。
S=4、TopK=4，在精度和推理时间之间最稳。
SAE 放在特征融合后
这里同时有浅层位置细节和高层语义。
适合做坐标注意力、局部精炼和通道选择。
一句话讲法：TR 负责“看整体结构是否连上”，SAE 负责“看边界有没有落准”。

## Slide 19
10 TR MODULE
TR 先筛相关区域，再做注意力计算，避免全图 token 直接两两计算。
TopK
mIoU
HD95
推理 ms
2
0.897
11.86
11.2
4
0.911
10.68
12.4
6
0.91
10.72
14.1
8
0.906
10.91
16
TopK=4 是精度-效率拐点
覆盖窗口比例 25%，mIoU 与 HD95 同时最优，继续增大 TopK 后精度趋于饱和而推理时间上升。
区域级路由
窗口平均 Q/K，削弱局部散斑扰动。
TopK 稀疏
只对相关窗口做 token 注意力。
长程结构
改善细长匙孔的断裂分割。
11

## Slide 20
10B TR MODULE
TR 模块：先按区域筛选相关窗口，再做稀疏注意力。
10B
ASPP 输出
64×64 特征图
S=4 → 16 个区域
每个区域约 16×16
Q K V 投影
窗口划分
区域平均 Q/K
先做粗筛，压住局部散斑噪声。
TopK 路由
相似度矩阵
TopK=4
只取最相关区域
稀疏注意力
收集路由区域 K/V
8 heads 做 token 注意力
LCE: 5×5 DWConv
Transformer Block 内部
CPE
3×3 depthwise conv
补位置编码
+
BRA
Bi-level Routing Attention
先路由再注意力
+
FFN
线性扩展 + DWConv + GELU
再线性压回
残差连接贯穿各步，避免只靠注意力重新学习全部特征。
TopK 敏感性：4 是精度和速度的折中点
TopK
2
4
6
8
mIoU
0.897
0.911
0.910
0.906
HD95
11.86
10.68
10.72
10.91
推理 ms
11.2
12.4
14.1
16.0
TopK 过小，长程区域拿不够；TopK 过大，计算增加但精度不再提升。

## Slide 21
11 SAE MODULE
SAE 放在解码端，用位置和通道权重把边界再收紧。
01
坐标注意力
沿水平和垂直方向分别池化，显式保存位置信息。
02
特征精炼
两层 3×3 卷积融合局部邻域上下文，补回细节。
03
通道注意力
多基数 SE 学习边界相关通道权重。
为什么放在解码器
此处融合浅层空间细节和高层语义，最适合纠正上采样后的边界模糊。
参数代价
单独 SAE 带来 mIoU +5.9%，HD95 从 12.22 降至 11.45。
12

## Slide 22
11B SAE MODULE
SAE 模块：在解码端把位置、局部细节和通道权重合起来。
11B
融合特征
高层语义 + 浅层细节
concat 后 C=560
01
坐标注意力
H/W 一维池化
共享 1×1 conv
拆成 gh / gw
02
特征精炼
3×3 Conv-BN-ReLU ×2
残差补回局部细节
减轻上采样毛刺
03
多基数 SE
GAP
4 个 FC 分支
concat 后 sigmoid
分类器
匙孔
掩膜
为什么 SAE 放在这里
浅层特征：边界位置更清楚。
高层特征：语义判断更稳定。
融合后再注意力：同时利用位置与语义。
三个子模块各做一件事
坐标注意力：保留水平/垂直位置信息。
特征精炼：用局部卷积修边界。
多基数 SE：提高边界相关通道权重。
实验上能看到的变化
+5.9%
单独 SAE
mIoU 提升
10.68
TR+SAE
HD95
结论不是“注意力越多越好”，而是模块放在边界信息最集中的位置。

## Slide 23
PART 04
实验结果与部署展望
用消融、对比、鲁棒性和效率实验验证方法是否真的可用。
04
mIoU 0.911
HD95 10.68

## Slide 24
12 ABLATION
消融结果比较直接：TR 和 SAE 合起来，区域指标和边界指标都最好。
mIoU 越高越好
0.851
基线
0.884
+TR
0.901
+SAE
0.911
+TR+SAE
HD95 越低越好
12.22
基线
11.89
+TR
11.45
+SAE
10.68
+TR+SAE
关键结论
TR 主要改善细长结构连续性；SAE 主要改善边界定位；组合后 mIoU=0.911，HD95=10.68。
13

## Slide 25
13 COMPARISON
和几类常用分割模型相比，本文方法在 mIoU 和目标 IoU 上都排第一。
mIoU
ResUNet
0.721
UNet++
0.751
UNet
0.805
TransUNet
0.81
DeepLabV3+
0.851
本文方法
0.911
目标类别 IoU
0.457
0.518
0.620
0.632
0.710
0.826
目标 IoU 从 0.710 提升到 0.826，说明提升主要落在匙孔前景区域，而不是由背景类“抬高”平均值。
14

## Slide 26
14 VISUAL PROOF
可视化里能看到：TR 主要补连续性，SAE 主要修边界。
原图
标签
DeepLabV3+
+ TR
+ SAE
+ TR + SAE
TR
细长结构的断裂减少，目标整体更连贯。
SAE
边界定位更接近标签，粘连与毛刺减少。
联合
兼顾连续性与边界精度，最终掩膜最接近标签。
15

## Slide 27
15 ROBUSTNESS
散斑加重后，本文方法掉得更慢；显存也明显低于 TransUNet。
不同散斑方差下 mIoU
0.851
σ²=0
0.911
0.838
σ²=0.02
0.903
0.806
σ²=0.05
0.886
0.762
σ²=0.10
0.857
DeepLabV3+ 基线
本文方法
σ²=0.10 时，基线 mIoU 衰减 10.5%，本文方法衰减 5.9%。
显存占用对比
TransUNet
19530 MB
本文方法
9107 MB
-53.3%
相对 TransUNet 显存占用
16

## Slide 28
16 DEPLOYMENT VIEW
最后还是回到工程目标：在线、稳定地拿到熔深信息。
光谱仪采集
82 kHz A 扫
原始干涉谱
>
GPU 重建
0.74 ms / 帧
1351k A-line/s
>
图像缓存
统一内存
事件同步
>
语义分割
TR + SAE
mIoU 0.911
>
熔深输出
匙孔掩膜
在线质量反馈
实时性链路
CUDA 流水线 + PCR + 统一内存
准确性链路
TR 建结构 + SAE 强边界
17

## Slide 29
18 OUTLOOK
后续主要补三件事：更省资源、更多工况、端到端串起来跑。
01
PCR 共享内存接近上限
尝试混合精度、分段求解或更紧凑的共享内存布局。
02
数据集工况覆盖有限
扩充材料、功率、速度和焊接状态，验证未见工况泛化。
03
重建与分割仍独立运行
串联 CUDA 重建与模型推理，形成从干涉谱到分割结果的端到端链路。
后续重点不是单纯换大模型，而是继续贴近产线实时性和跨工况可靠性。
19

## Slide 30
感谢各位老师，请批评指正
Q&A
激光焊接 OCT 图像重建与语义分割方法研究
0.74 ms
CUDA 单帧重建
0.911
分割 mIoU
10.68
HD95
从链路上看，GPU 重建解决吞吐问题，TR+SAE 分割解决弱边界问题，最后都服务在线熔深监测。
20